| Найменування показникiв/ мг/дм3 | Сезон спостережень, 2003 р. |
| --- | --- |
|  | Весна | Лiто | Осiнь | Зима |
| Дебiт, дм3/годин | 206 | 225 | 237 | 225 |
| Кольоровість, град | 86 | 87 | 85 | 88 |
| Мутність (по каол.), мг/дм3 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,9 |
| рН | 7,2 | 7,4 | 7,7 | 7,9 |
| Сухий залишок, мг/дм3 | 1589 | 1558 | 1492 | 1577 |
| Жорсткість, мг-екв/дм3 | 18,0 | 18,1 | 17,4 | 17,9 |
| Окислюваність мг О/дм3 | 9,2 | 8,4 | 9,5 | 9,2 |
| Загальний орг. вуглець | 17,9 | 17,9 | 18,5 | 18,0 |
| Кальцій | 246 | 248 | 244 | 246 |
| Магній | 69 | 69 | 63 | 68 |
| Калій | 55 | 55 | 56 | 53 |
| Натрій | 93 | 85 | 93 | 69 |
| Стронцій | 0,70 | 0,69 | 0,60 | 0,78 |
| Хлориди | 152 | 135 | 134 | 135 |
| Сульфати | 359 | 341 | 354 | 331 |
| Бiкарбонат | 531 | 543 | 543 | 540 |
| Фториди | 0,15 | 0,13 | 0,18 | 0,18 |
| Амоній | 0,10 | 0,11 | 0,15 | 0,10 |
| Нітрати | 115 | 113 | 142 | 137 |
| Нітрити | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| Фосфати | 3,60 | 3,60 | 3,70 | 3,55 |
| Кремній | 11,2 | 13,2 | 11,8 | 12,5 |
| Залізо загальне | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| Мідь | 0,010 | 0,005 | 0,008 | 0,005 |
| Нікель | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,003 |
| Кадмій | 0,0004 | 0,0007 | 0,0002 | <0,0002 |
| Миш’як | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Марганець | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
| Хром загальний | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,002 |
| Нафтопродукти | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| Мікробіологічні показники безпеки |
| Число гетеротрофних бактерiй в 1 см3 при 22 (С в R2А середовищi | 35 | 0 | 28 | 13 |
| Число бактерій групи кишкових паличок в 1,0 дм3 | 17 | <3 | <3 | <3 |
| Число термостабільних кишкових паличок (фекальних коліформ - індекс ФК) в 1,0 дм3 води | Вiдсут. | Вiдсут. | Вiдсут. | Вiдсут. |

|  | Феофанiя | Совки | Києво-Печерська Лавра | Дж. бiля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показників | Дж. Пан-телеймона Цiлителя | Дж.«Сльо-за Богоро-дицi» | Дж. «Михайлiвське» | Вул. Кайсаро-ва правий | Вул,Кайсарова середнiй | Дж. Св. Антонiя 1999 р | Дж. Св. Феодосія 1999 р. | Дж. Божої Матерi | Моста Патона |
| Дебет, л/годин | 80 | 504 | 189 | 38 | 240 | колодязь | колодязь | 20 | 106 |
| Органолептичні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах, бали | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1(болот.) | 0 | 2 |
| Кольоровість, град | 4,9 | 4,2 | 3,0 | 0 | 2,8 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 16,1 |
| Мутність (по каол.) мг/дм 3 | 0,01 | 0,19 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,75 | 0,28 | 0,11 | 0,24 |
| Узагальнені показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РН | 7,7 | 7,6 | 7,75 | 7,80 | 7,38 | 6,9 | 7,53 | 7,3 | 7,29 |
| Мінералізація загальна ,мг/дм 3 | 912,5 | 1205 | 369 | 563 | 475 | 1362 | 1722 | 1790 | 1671 |
| Жорсткість, мг-екв/дм3 | 13,5 | 14,8 | 7,2 | 7,8 | 6,4 | 17,1 | 20,7 | 21,7 | 18,5 |
| Окислюваність перманганатна, мгО/дм3 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 2,2 | 2,6 |
| Лужність, мг-екв/дм 3 | 7,6 | 8,7 | 6,7 | 5,2 | 4,3 | 4,5 | 8,6 | 8,7 | 6,9 |
| Нафтопродукти,мг/дм3 | 0,3 | 0,01 | 0,05 | < 0,01 | < 0,01 | 0,03 | < 0,01 | 0,05 | 0,04 |
| Загальний органічний Вуглець (ЗОВ) , мг/дм 3 | 4,0 | 3,8 | 2,8 | 3,4 | 2,8 | 7,7 | 8,2 | 9,0 | 17,0 |
| Неорганічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алюміній, мг/дм 3 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 |
| Азот амонійний, мг N /дм 3 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,22 | < 0,05 | 0,07 | 0,22 |
| Берилій, мг/дм 3 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 |
| Бор, мг/дм 3 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| Залізо загальне, мг/дм 3 | 0,009 | 0,009 | 0,006 | 0,006 | 0,010 | 0,11 | 0,76 | 0,012 | 0,012 |
| Йодиди, мг/дм 3 | 0,009 | 0,011 | 0,006 | 0,007 | 0,004 | 0,014 | 0,007 | 0,007 | 0,014 |
| Кадмій, мг/дм 3 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0015 |
| Калій, мг/дм 3 | 1,2 | 3,5 | 1,45 | 1,0 | 0,89 | 34,6 | 23 | 10,5 | 24,9 |
| Кальцій, мг/дм 3 | 205 | 254 | 104 | 122 | 128 | 272 | 344 | 280 | 282 |
| Кремній, мг/дм 3 | 3,5 | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 4,1 | 3,2 | - | 4,1 |
| Магній, мг/дм 3 | 33,0 | 25,2 | 24,0 | 20,4 | 24,0 | 42,0 | 42,0 | 91,0 | 53,0 |
| Марганець, мг/дм 3 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,001 | 0,148 | 0,036 | 0,05 | 0,026 |
| Мідь, мг/дм 3 | 0,008 | 0,020 | 0,012 | 0,022 | 0,006 | 0,005 | 0,008 | 0,004 | < 0,001 |
| Миш’як, мг/дм 3 | < 0,001 | < 0,001 | 0,003 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
| Молібден, мг/дм 3 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Натрій, мг/дм 3 | 7,1 | 214 | 5,17 | 16,5 | 12,7 | 52,7 | 92,0 | 115 | 78,2 |
| Показники радіаційної безпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна (-активність, Бк/дм3 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,1 | 0,13 | - | - | < 0,1 | 0,2 |
| Мікробіологічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число бактерій в 1 см3 | 1 | 40 | 0 | 1 | 11 | 18 | 75 | 0 | 0 |
| Число бактерій групи кишкових паличок в 1дм3 | < 3 | 1091 | < 3 | < 3 | < 3 | 1090 | 9300 | < 3 | < 3 |
| Число термостабільних кишкових паличок (фекальних коліформ - індекс ФК) в 100 см3 води | вiдсутнi | 22 | вiдсутнi | вiдсутнi | вiдсутнi | 94 | 800 | вiдсутнi | вiдсутнi |

# Text boxes

Моніторинг та паспортизація природних  підземних джерел  м. Києва в 1998-2003 рр

Виконавець : Інститут колоїдної хімії та хімії води ім А.В.Думанського НАН України, науковий керівник  академік НАН України Гончарук В.В.Замовник – КМДА, ДКП „Плесо”(диретор Щепець М.С.)

Мета роботи – розширене дослідження хімічного складу, мікробіологічних покахників та показників радіаційної безпеки води з природних підземних джерел в 1998-2003 рр. та оцінка її якості відпоівдно до чинних гігієнічних нормативів для питної води. Програма моніторингу води розроблена з урахуванням міжнародних та вітчизняних нормативних документів, що регламентують якість питної води.

Забезпеченню м. Києва якісною питною водою приділяється велика увага. Проблема питної води вирішується у різних напрямках – покращуються та інтенсифікуються основні технології одержання якісної питної води з поверхневих джерел, розширюється мережа артезіанських свердловин, розробляються та впроваджуються нові технології та пристрої для індивідуального одержання кондиційної питної води, в магазинах є великий вибір бутильованої питної води. В той же час досить значна кількість киян користується водою з природних підземних джерел, яких в межах м. Києва налічується близько ЗО. Зважаючи на складну екологічну ситуацію в басейнах річок Дніпро і Десна, які є джерелами централізованого водопостачання м. Києва, люди вважають воду з природних підземних джерел кращою від водопровідної за хімічним складом. Деякі з джерел освячені і вода з них вважається цілющою. Але раніше  не проводилось систематичних досліджень хімічного складу  води з цих джерел та її відповідність існуючим гігієнічним нормативам для питної води

Табл. 1 Джерело у Фроловському монастирi

Червоне-перевищення ГДК

Києво-Печерська Лавра

Дж. Божої матері

Фроловський монастир

Києво-Печерська Лавра

Дж. Св. Феодосія. 1998р

в 1998р

Києво-Печерська Лавра

Дж. Св.Антонія. 1998р

Києво-Печерська Лавра

Дж. Св. Феодосія. 2002 р

Пуща Водиця, 14 лінія

Пуща Водиця, 1 лінія

Вул. Сирецька 12

1 - дж."Сльоза Богородицi, Феофанiя

2 - дж. Пантелеймона-Цiлителя, Феофанiя

3 - дж.Михайлiвське, Феофанiя

4 - дж. бiля мосту Патона

5 - дж. у Фроловському монастирi

6 - дж. у парку "Нивки" (лiве)

7 - дж. у парку "Дубки"

8 - дж. на 4-iй лiнiї у Пущi-Водицi

9 - дж. на вул.Котовського (праве), Сирець

Феофанія. Дж.Пантелеймона Цілителя

Пуща-Водиця, 4 лінія

4 лінія

Феофанія, Дж. Сльоза Богородиці

Вода з природних джерел відноситься до грунтових вод, які знаходяться у  першому від поверхні землі  водоносного пласту, і легко можуть забруднюватися  промисловими, побутовими та сільськогосподарськими стоками. Ознакою забруднення грунтових вод є поява в них специфічних іонів та компонентів, наприклад, нафтопродуктів, залишків пестицидів, нітратів, іонів амонію, важких металів тощо..

Природні джерела Києва знаходяться на території великого індустріального міста, не захищені від забруднення з поверхні і тому хімічний склад   води та рівень її забруднення може змінюватися в залежності від пори року, гідрометеоумов, санітарного стану  навколишньої території Моніторинг джерел, що проводився в 1998р-2003 рр., охопив найбільш відомі природні підземні джерела, розташовані в різних районах м.Києва та 2 артезіанські свердловини, що вiдкрити на місці колодяців в Києво-Печерській Лаврі в 2002 р. Місце знаходження джерел показано на мапі . Кількість джерел, що досліджуються, з роками постiйно  зменшувалася – з 31 до 20. Це пов’язано з тим, що деякi джерела стали недосяжними  для  моніторингу,  бо   знаходяться   на  території    діючого   монастиря  (Видубiчи, три джерела),   тимчасово закриті через упоряджувальні роботи (вул.Кайсарова, парк “Нивки”), джерело бiля мосту Патона. Колодязi, що знаходилися на територiї Києво-Печерської Лаври, облаштованi як бюветнi комплекси i  введенi в дiю в 2002 р . На кінець 2003 р нами систематично досліджені 20 джерел.

Програма відбору проб води з природних джерел розроблена таким чином, щоб дослідити в різні пори року дебiт джерел, а також органолептичні показники, хімічний склад, показники мікробіологічної та радіологічної безпеки води. З кожного джерела вода відбиралася  для дослідження весною, влітку,  восени та взимку

Хімічний склад  природної води охарактеризований за близько  60 показниками; визначалися як макрокомпоненти так і мікрокомпоненти, в т.ч. такі високотоксичні і канцерогенні речовини як ртуть , берилій, талій, свинець, кадмій, хлорорганічні пестициди, нафтопрдукти. Дебіт джерел змінюється  від 50 до 1800 л/годину; найбільший дебіт має джерело на вул. Сирецькій, а найменший – джерело Божої Маиері (біля Києво-Печерської Лаври). За вмістом солей джерела поділені на три группи- мінералізація менше 500 мг/л (7 дж.), мінералізація 500-1000 мг/л (9 дж.) ; мінералізація ьільше 1000 мг/л . Органолептичні властивості  - в більшості джерел вода прозора, безбарвна та не має неприємного запаху. Лише дж. У Фроловському монастирі та біля мосту Патона мають високу кольоровість, зумовлену присутність сторонніх органічних речовин ( Сорг  18 – 20 мг/л при ГДК 4 мг/л). Загальна жорсткість в 12 дж. Перевищує ГДК в 1,5-3 рази. Вміст нітратів майже в усіх джю втановить 1,2-2,5 ГДК. Найбільша кількість нітратів систематично  (3-4 ГДК) визначена у воді з джерел  Божої Матері, біля мосту Патона, у Фроловському монастирі. Залізо і важкі метали ( марганець, мідь, нікель, хром, кадмій)  на різних рівнях зустрічаються в багатьох джерелах, алн лише вміст заліза перевищує ГДК.У волді майже всіх джерел періодично ( особливо весною) показники мікробіологічної безпеки перевищують встановлені нормативи, а в деяких ( на вул. Кайсарова, Волгоградській, Котовського)  виявлено фекальне забруднення. В таб. 1 та 2 наведені приклади одержаних результатів дослідження джерельної води в різні роки.

Таблиця 2 . Результати дослідження хімічного складу, показників мікробіологічного забруднення та радіаційної безпеки в  групі природних джерел в м. Києві в 1999 р.

Жовта мітка – перевищення гранично-допустимої концентрації для питної води

ВИСНОВКИ

За результатами моніторингу природних підземних джерел виявлені показники, значення яких систематично  перевищують гранично-допустимі концентрації  (ГДК); це кольоровість (в двох джерелах), сухий залишок, жорсткість, вміст хлоридів та сульфатів (сумарно), нітрати, загальний органічний вуглець, важкі метали (кадмій) та мікробіологічні показники безпеки води. Вміст барію вищій за ГДК  у воді 7 джерел, масова концентрація заліза перевищує ГДК лише в 1 джерелі.

За результатами проведеної вище оцiнки якостi природних джерел зроблено висновок, що не вiдповiдають гiгiєнiчним вимогам до якiсної питної води за хiмiчним складом i перiодично мiкробiологiчними показниками   10 джерел;   вiдповiдають гiгiєнiчним вимогам за хiмiчним складом, але перiодично мають мiкробiологiчне забруднення, тому потребують обов‘язкового кип‘ятiння при вживаннi для питних потреб – 8 джерел; вiдповiдають гiгiєнiчним вимогам – 3 джерела, два з яких знаходяться в Києво-Печерськiй Лаврi i живляться водою з артезiанської свердловини. Проведено порівняння хімічного складу та мікробіологічної безпеки води з природних підземних джерел та артезіанської води з бюветів.

Природні джерела на теріторії м. Києва найбільш доцільно розглядати як елементи ландшафту і не використовувати для питних потреб.